선행기술 조사보고서

【관리번호】 PAA23-0046-KR0

【명 칭】 카드형 향수 용기 【발 명 자】 최 종 영

| 출원진행여부 | □ 출원진행가능 □ 보완후 출원가능 ■ 출원불가 |
| --- | --- |

2023. 04. 26.

※ 본 보고서는 특허출원 전에 선행기술을 조사하여 검토한 것으로 특허출원 후 등록을 보장하거나 기타 권리획득 등에 대하여 아무런 법적인 책임을 지지 않으며 다른 목적으로 활용될 수 없습니다.

1. 서지사항

| 관리번호 | PAA23-0046-KR0 | 접수일자 | 2023-04-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사무소관리번호 | PAA23-0046-KR0 | 통보일자 | 2023-04-26 |
| 명 칭 | 카드형 향수 용기 |
| 발 명 자 | 최 종 영 | 조사담당자 | 정 원 빈 주임연구원 |

2. 관련기술조사

1) 검색 방법

| 조사 국가 | 미국(US), 유럽(EP), 일본(JP), 대한민국(KR), PCT |
| --- | --- |
| 검색 DB | keywert |
| 검색식 | 국문/ 영문 (통합) | CLA:(((명함* or 카드* or 네임* or 소개* or card* or name* or incroduc*) and (향수* or 냄새* or 향기* or 스멜* or perfume or scent or smell) and (가이드* or 중첩* or 슬라이* or 서랍* or 겹* or 사이* or 영역* or 공간* or guide* or overlap* or pile* or stack* or slid* or drawer* or gap* or between or space* or area*))) CLA:(((명함* or 카드* or 네임* or 소개* or card* or name* or incroduc*) and (그립 or grip))) CLA:(((명함* or 카드* or 네임* or 소개* or card* or name* or incroduc*) and (향수* or 냄새* or 향기* or 스멜* or perfume or scent or smell))) |

2) 선행기술문헌 리스트

| 구분 | 국가 | 상태 | 공개/등록번호 (공개/공고일) | 발명의 명칭(출원인) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 선행기술 1 | KR | 등록 | KR 1211801 (2012.12.13) | 향수 카드 및 그의 제조방법 (윤태기, 박영진) |
| 선행기술 2 | KR | 등록 | KR 1052665 (2011.07.28) | 명함포켓 구조 (궁충민) |
| 선행기술 3 | JP | 등록 | JP 6587053 (2019.09.20) | 향기 발생 장치 (RE LEAF INC) |

3. 기술 비교

1) 발명의 요지

| 발명의 목적 | 명함에 향수를 결합하여 명함제공시 이미지 향상을 위함. |
| --- | --- |
| 기술요소 (발명의 요지/핵심내용/기술요소/구성) | 개인정보를 나타내는 제1 시트 및 상기 제1 시트와 대향하는 제2 시트을 포함하는 명함 상기 제1 시트와 상기 제2 시트 사이의 공간에 저장되고, 상기 공간으로부터 분리 가능한 향수시트 특히, 상기 명함은 상기 향수시트를 가이드함. 특히, 상기 제1 시트 및 상기 제2 시트에는 서로 위치가 대응하는 그립홈이 형성되고, 상기 향수시트는 그립부를 포함함. |
| 개략도/ 관련도면 |  |

2) 선행기술과의 비교

[유사도 기호 - ●: 실질적 동일 ▲: 일부 차이 X: 대응구성 없음]

| 의뢰 발명 | 선행기술 1 | 선행기술 2 | 선행기술 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| (대표도면) |  |  |  |
| 명함 | ● (단락번호 [0015][0019]) 향수카드(100) → 도 1에 도시된 바와 같이, 선행기술 1의 향수카드(100)는 정보(예를 들어, 향수 카드1)가 기재됨. 또한, 단락 [0019]를 참조하면, 인레이 층(106)의 상면에는 카드 정보 또는 그래픽, 문양 등이 프린트된 상부 프린트 층(104)이 위치하고, 상기 인레이 층(106)의 하면에는 소정 정보 또는 그래픽, 문양 등이 프린트된 하부 프린트 층(112)이 위치함. | ● (단락번호 [0022]) 명함포켓 구조는 케이스체(1), 슬라이딩패널체(2) 및 탄성부재(3)로 구성된다. → 선행기술 2의 명함포켓 구조는 명함과 기술분야가 동일함. | ● (단락번호 [0032]) 본 발명에 의하면, 지갑, 명함 보관함, 백(bag) 등의 신변품이나 포켓으로 수납 또는 신체로 장착해 휴대 가능 할 뿐만 아니라, 외관을 해치지 않고 비교적 적은 부품 점수로, 또한, 오조작한 우려가 경감된 박형 또는 소형화가 가 능한 향기 발생 장치를 얻을 수 있다. → 선행기술 3의 명함 보관함은 명함과 기술분야가 동일함. |
| 향수시트 | ● (단락번호 [0016]) 흡수 모듈(108) → 도 1에 도시된 바와 같이, 선행기술 1의 흡수 모듈(108)은 상부 및 하부 프린트 층(104,112)의 사이에 위치함. | X | ● (단락번호 [0036]) 케이스(10) 및 향기가 방산하는 케이스의 면 → 선행기술 3의 케이스(10)의 면에는 향기가 방산하고 있음. |
| 가이드 | X (단락번호 [0018]) 향수 흡수 모듈 삽입구(110) → 선행기술 1의 향수 흡수 모듈 삽입구(110)에 향수 흡수 모듈(108)의 삽입 상태를 안정적으로 유지시키지만, 향수 흡수 모듈(108)을 가이드하는 것은 아님. | ● (단락번호 [0023]) 슬라이딩패널체(2) → 도 2에 도시된 바와 같이, 선행기술 2의 슬라이딩패널체(2)는 본 발명의 가이드와 가이드방식이 동일함. | ● (단락번호 [0036]) 카트리지(20)을 슬라이드로 수용하는 카드상의 케이스(10) → 선행기술 3의 카트리지(20)는 케이스(10)가 가이드함. |
| 그립부 | X | ● (단락번호 [0027]) 그립부(23)→ 도 2에 도시된 바와 같이, 선행기술 2의 그립부(23)는 본 발명의 그립부와 그립방식이 동일함. | ● (단락번호 [0060]) 조작용 개구(13b)의 일단이 케이스(10b)의 이면의 삽입구 (11b)에 연결되어 개방됨. → 도 10에 도시된 바와 같이, 선행기술 3의 조작용 개구(13b)는 본 발명의 그립홈에 대응하는 바, 본 발명의 그립방식이 개시됨. |

4. 결론

| 특허 출원 및 등록 가능성 | 본 발명은 ‘명함, 향수시트를 포함하여 구성’되며 상기 향수시트는 가이드방식으로 분리가 가능하고, 명함과 향수시트는 분리 결합을 위해 그립부를 이용합니다. 이를 통해, 명함제공시 이미지 향상이 됩니다. 그러나, 명함, 향수시트, 가이드, 및 그립부 각각을 살펴보더라도 기술적 차별성이 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 이에 본 발명은 선행기술 대비 차별화된 기술적 특징이 존재하지 않으므로 등록 가능성이 없다고 판단됩니다. |
| --- | --- |
| 특허 등록 방안 | 본 발명은 종래의 명함이 단순히 정보를 전달하던 방식과 달리 명함에 사이공간을 형성하고 상기 사이공간에 향수시트가 탈부착되는 구성을 포함하며, 이를 통해 명함제공시 이미지 향상이 됩니다. 본 발명의 주요한 기술적 특징은, ‘명함의 사이공간에 향수시트가 가이드방식으로 탈부착이 가능하되, 상기 탈부착을 위해 그립부가 존재하는 특징’에 있는 것으로 확인됩니다. 이와 관련해 선행기술을 조사한 결과, 본 발명에서 명함은 필수적인 구성으로 선행기술 1, 2 및 3에 의해 개시됩니다. 또한, 향수시트는 선행기술 1 및 3에 의해 개시됩니다. 또한, 가이드는 선행기술 2 및 3에 의해 개시됩니다. 나아가, 그립부는 선행기술 2 및 3의해 개시됩니다. 즉, 본 발명의 ‘명함의 사이공간에 향수시트가 가이드방식으로 탈부착이 가능하되, 상기 탈부착을 위해 그립부가 존재하는 특징’은 선행기술들 대비 차별성이 없다고 판단됩니다. 따라서, 본 발명의 기술적 특징은 선행기술들과 대비하여 기술적 차별성이 존재하지 않는 바, 신규성 및 진보성이 없는 것으로 판단됩니다. |
| 검토의견 및 기타 | 앞서 검토 드린 바와 같이, 본 발명은 선행기술들 대비 기술적 차별성이 존재하지 않습니다. 다만, 그립부에 관해 구체화하는 방안을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, ‘향수시트의 상기 그립부는 명함의 상기 개인정보를 나타내는 제1 시트보다 마찰계수가 큰 특징’을 들 수 있습니다. 한편, 기타 특징으로써, ‘상기 향수시트는 매트릭스의 형태로 분할되고, 상기 매트릭스의 서로 다른 원소들은 상기 향수시트로부터 교체 가능하도록 착탈 가능한 특징(이에 따라 재충전이 가능함)’ 또는 ‘상기 향수시트는 상기 매트릭스의 형태로 분할되고, 상기 매트릭스의 서로 다른 원소들은 서로 다른 향을 내는 특징’ 또는 상기 향수시트는 상기 매트릭스의 형태로 분할되고, 상기 매트릭스의 상기 서로 다른 원소들은 향수캡슐로 이루어진 특징’ 또는 ‘상기 향수시트의 상기 그립부는 명함의 개인정보를 나타내는 상기 제1 시트와 보색을 갖는 특징’ 등에 대해 고려하고 이에 대해 재검색을 하는 방안을 고려할 수 있습니다. |

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL ATTORNEY CLIENT COMMUNICATION/ATTORNEY WORK PRODUCT    5